| TÖÖ: | linda ja tuuslari tänava DETAILplaneering |
| --- | --- |
| TELLIJA : | rapla vallavalitsus |
| ASUKOHT: | rapla vald, linda ja tuuslari tänav |
| PROJEKTI STAADIUM: | DETAILPLANEERING |
| TELLIJA : ………………………………………………..VALLAVANEM AARE HEINVEE |
| ARHITEKT : ................................................................. OLAVI NÕMMIK |
| TALLINN, november 2005 |

PROJEKTI KOOSSEIS

- KOOSKÕLASTUSTE KOONDNIMEKIRI

- SELETUSKIRI

  - ÜLDOSA

  - OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS

  - OLEMASOLEV MAAKASUTUS

- PROJEKTEERITUD TÖÖDE KIRJELDUS

  - KRUNDIJAOTUS, PLANEERIMISE PÕHIMÕTTED

  - MAAKASUTUS, EHITUSÕIGUS, SERVITUUDID, PIIRANGUD

  - TÄNAVATE MAA- ALAD JA LIIKLUSKORRALDUSE PÕHIMÕTTED

  - KESKKONNAKAITSE

  - TULEKAITSENÕUDED

  - ARHITEKTUURINÕUDED EHITISTELE

  - KURITEGEVUSE RISKE VÄHENDAVAD TINGIMUSED

  - TERRITOORIUMI BILANSS

- TEHNOVÕRGUD

- LISAD

  - Lähteülesanne detailplaneeringu koostamiseks

  - Rapla Vallavolikogu otsus 30.10.2003 nr. 58

  - Rapla Vallavolikogu otsus 27. 01 2005 nr. 4

  - Väljavõte Rapla üldplaneeringust

  - Tehnilised tingimused

    - EESTI ENERGIA AS JAOTUSVÕRGU  RAPLA-JÄRVA  PIIRKOND TEHNILISED TINGIMUSED Nr. 59060

    - RAPLA VESI TEHNILISED TINGIMUSED 19.04.04 Nr. 1_8/

    - GAASIENERGIA TEHNILISED TINGIMUSED 31.03.2005 Nr. 34

  - Kinnisturegistri registriosa nr. 4068

  - Kinnisturegistri registriosa nr. 12865

  - Kinnisturegistri registriosa nr. 20746

  - Kinnisturegistri registriosa nr. 6865

  - Kinnisturegistri registriosa nr. 10929

- GRAAFILINE MATERJAL

  - Asukoha skeem

  - Tugiplaan																					DP-1			M 1:1000

  - Põhijoonis																					DP-2			M 1:1000

  - Krundijaotus, servituudid, liiklus ja vertikaalplaneerimine				DP-3			M 1:1000

  - Tehnovõrgud																				DP-4			M 1:1000

SELETUSKIRI

- ÜLDOSA

LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID

  - PROJEKTEERIMISE LÄHTEANDMED

Käesoleva detailplaneeringu  koostamise aluseks on Rapla Vallavalitsuse poolt välja antud detailplaneeringu lähteülesanne 012/DET. 19.05.2004, aluseks Rapla Vallavolikogu otsus nr 58,  30.10.2003, muudetud Rapla Vallavolikogu otsusega 27. jaanuar 2005 nr 4.

Projekti koostamisel on arvestatud

- Rapla linna üldplaneering

- Rapla Valla ehitusmäärus

- Rapla linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava

- Planeerimisseadus

  - PROJEKTI ÜLDEESMÄRGID

Planeeringu eesmärgiks on Loo tänava, Kalda tänava, Olevi tänava ja Tallinna maantee vahelisele maa-alale Linda ja Tuuslari tänava teemaa määramine ning nendega piirnevate maade kinnistuteks jaotamine, kinnistutele hoonestusõiguse seadmine ja Olevi tänava pikendusele spordiväljakule maa määramine, sealhulgas:

- Üldplaneeringu osaline muutmine (planeeritava krundi nr. 33 maakasutuse sihtotstarbe muutmine elamumaast sotsiaalmaaks)

- Maakasutuse sihtotstarvete muutmine;

- Tänavate ja liikluse põhimõtete lahendamine;

- Planeeritava ala kruntidele ehitusõiguse seadmine;

- Ehitistevaheliste kujade määramine ( ehituskeelualad);

- Põhiliste tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine;

- Servituutide vajaduse määramine;

- Olulisemate arhitektuurinõuete kehtestamine ehitistele;

- Keskkonna kaitseabinõuete kehtestamine

- OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS

  - ÜLDANDMED

Planeeritav ala asub Rapla linnas Tallinna maanteest idapoolsel alal, piirnedes Tallinna maanteega, Loo tänavaga, Kalda, Sulevi, Kalevi; Olevi ja Ülejõe tänavate kruntidega ja Koguduse, Saula, Jõepere, kinnistute ning Rapla- Aranküla maanteega.

Planeeringuga haaratud ala kogusuurus on ca 10 ha, sellest 8,46 ha on planeeringuala. Alal puuduvad kehtivad detailplaneeringud. Osa maast on hoonestamata, hoonestamata kinnistuid kasutati varem osalt põllu- karjamaana, endise autobaasi parklana. Osal maa-alal paiknevad kinnistamata maa-alal eravalduses olevad hooned ja rajatised. Osa maadest on sihtotstarbeta riigimaa, osa tänavate maa.

  - GEODEESIA JA GEOLOOGIA

Planeeritava ala kohta on teostatud topogeodeetiline alusplaan koos tehnovõrkudega M 1:500, koostatud oü Rapla Maamõõdubüroo poolt , töö nr 85-04, kasutatud on erinevaid täiendavaid alusplaane insenervarustuse trasside paiknemise määramiseks, koordinaadid L-EST ja kõrgused Balti süsteemis.

Geoloogilised andmed puuduvad.

  - OLEMASOLEV MAAKASUTUS

| Pos.nr. | Kinnistu nimetus, k.a. riigi/ linna maa | Registriosa | Katastritunnus | Osade senine sihtotstarve (vast.katast-riüksuse liigile) | Pindala | Omanik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rapla vald, Uusküla küla, Saula | 4068 | 66904:001:1040 | maatulundusmaa | 15 ha | Margus Musthallik |
| 2 | riigi maa |  | riigi maa | sihtotstarbeta maa |  |  |
| 3 | Rapla vald, Uusküla küla, Jõepere | 12865 | 66904:001:1672 | maatulundusmaa | 4,41 ha | Marika Ohlo |
| 4 | Rapla vald, Uusküla küla, Olevi tn. 5 | 20746 | 66904:001:0890 | elamumaa | 2029 m2 | OÜ RENO GROUP |
| 5 | Rapla vald, Uusküla küla, Ülejõe tn. 5-8 | 6865 | 66904:001:1260 | elamumaa | 663 m2 | Ennu Laasner |
| 6 | Rapla vald, Uusküla küla, Sulevi tn 4 | 1170 | 66904:001:0420 | elamumaa | 3364 m2 | Valdek Luus |
| 7 | Rapla linn, Loo tn. 14 | 10929 | 67001:001:0842 | tootmishoonete maa | 1693 m2 | OÜ ALU LKK |

  - OLEMASOLEV HALJASTUS

Olemasolev kõrghaljastus on vähene. Linda ja Tallinna mnt ristmikul üks mägimännigrupp. Üksikud lehtpuud ja lehtpuugrupid mitmel pool territooriumil, omamata erilist dendroloogilist väärtust. Osaliselt ( kraavide äärne) võsastunud.

  - OLEMASOLEVAD TEHNOVÕRGUD

Olemasolevad tehnovõrgud – territooriumil on olemasolev vihmavete drenaažitrass, elektrivarustuseks trafoalajaamad , elektrikaablid ja õhuliinid, maa- ala läbib 10kV kõrgepingeliin.

- PROJEKTEERITUD TÖÖDE KIRJELDUS

  - KRUNDIJAOTUS, PLANEERIMISE PÕHIMÕTTED

Vastavalt detailplaneeringu lähteülesande nõuetele on antud tänavate ja kinnistute planeering, hoonestus, ehituskeelualad, ehitusõigus, põhiliste tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukohad. Planeeritavale alale on ette nähtud moodustada 8 väikeelamu krunti, 8 äri- ja tootmismaa krunti, 10 krunti liiklusmaaks, 3 krunti sotsiaal- üldmaaks, 1 krunt maatulundusmaaks ja 5 ajutist krunti teiste maakasutustega liitmiseks, kokku seega 35 krunti.

Kruntide ja tänavavõrgu planeerimisel on üldiselt lähtutud Rapla linna üldplaneeringust. Seoses sellega, et kehtivas üldplaneeringus ei olnud olemasolevate ja planeeritud elamumaa kruntide vahetus läheduses üldkasutatavaid puhke-virgestusalasid ette nähtud, samuti arvestades võimalikku perspektiivi elamumaade alade laienemisega antud piirkonnas, on käesoleva detailplaneeringuga tehtud ettepanek kehtiva üldplaneeringu osaliseks muutmiseks- muuta osaliselt- planeeritud krunt nr. 33 osas, maakasutuse sihtotstarvet elamumaast sotsiaalmaaks.

Hoonestamata aladele moodustatavatele ja olemasolevatele kruntidele juurdepääsuks on ette nähtud Linda ja Tuuslari tänavate rajamine. Rajatav Linda tänav ühendab Tallinna maantee, Kalevi ja Olevi tänavad omavahel. Loo tänav 14 kinnistu saab uue veoautode transpordi juurdepääsu Tuuslari tänavalt. Loo tänava lõik Loo 14 kinnistute vahel on ette nähtud liikluspiirangutega alaks, piirangud kehtestab omavalitsus. Loo tänavalt on ette nähtud jalakäijate ja sõiduautode juurdepääs Loo 14 kinnistule. Loo tänava Tallinna mnt. poolses osas on ette nähtud sõidutee ja kõnniteed pääsuks Loo tänava kinnistutele, kiriku ees plats parkimiseks kiriku külastajatele. Piki Tallinna maanteed on ette nähtud maa- alad kõnniteede rajamiseks. Linda tänava ühendamiskohal Olevi tänavaga tuleb tänava vajaliku laiuse saavutamiseks teha äralõikeid Ülejõe 5-8 ja Olevi 5 kruntidest. Sulevi tn. 4 kinnistust tuleb teha äralõiked Tuuslari tn. 18 (Kalda tn. 19) ja Sulevi tn. 1(Kalda tn. 21) kruntidele juurdepääsu tagamiseks.

Olevi tänava pikendusele on ette nähtud krunt üld- sotsiaalmaana spordiväljaku rajamiseks, Loo tänava ja Tallinna maantee ristmikule kaks krunti üld- sotsiaalmaana haljasalade rajamiseks.

  - MAAKASUTUS, EHITUSÕIGUS, SERVITUUDID, PIIRANGUD

Planeeringuga on määratud kruntide kasutamise sihtotstarbed, ehitiste suurimad lubatud ehitusalused pinnad, suurimad lubatud täiskorruste arvud, ehitiste arvud kruntidel, ehituskeeluvööndid krundipiiridest, muud keeluvööndid ja vajalikud servituudid.

  - TÄNAVATE MAA- ALAD JA LIIKLUSKORRALDUSE PÕHIMÕTTED

Tänavavõrgu planeerimisel on arvestatud Rapla linna üldplaneeringuga. Ette on nähtud Linda ja Tuuslari tänava rajamine uute tänavatena. Linda tänav ühendab Olevi tänavast alates ristuvad olemasolevad tänavad Tallinna maanteega, ette on nähtud ka perspektiivsed liitumiskohad Linda tänavast kirdesse jäävatele maa- aladele. Planeeritavalt Linda tänavalt saavad juurdepääsu moodustatavad kinnistud, tänavalt hargneb ka planeeritav Tuuslari tänav, mille kaudu on juurdepääsud osadele moodustatavatele kinnistutele ning olemasolevatele Kalda ja Loo tänava kinnistutele. Seoses Tuuslari tänava rajamisega ja Sulevi tänav 4 kinnistu äralõigeteg on ette nähtud osade Kalda tänava kinnistute aadresside muutmine vastavalt põhijoonisel antud tabelile. Planeeritud tänavate kaitsevööndi laiuseks on ette nähtud 0 (null) meetrit (st. kaitsevööndi piir langeb kokku tänavamaa piiriga). Planeeritud tänavate orienteeruvad põikprofiilid ja pikikalded antud joonistel, samuti võimalikud jalakäijate ülekäikude paiknemised. Tuuslari tänav alates Loo 14 kinnistust on ette nähtud juurdepääsuks väikeelamukruntidele, mistõttu lõigus Loo 14 ( Linda tänav vastupäevases suunas (sõidutee laiusega 4,4 m) tuleb liikluskorralduslike vahenditega (veokite liiklus lubatud vaid kruntide teenindamiseks ja tee ja teemaal paiknevate rajatiste hooldamiseks) rahustada. Loo tänava allesjääv lõik on ette nähtud Loo tänava elamute ja kiriku juurdepääsuks ja nende teenindamiseks ning Loo 14 kinnistule juurdepääsuks sõiduautodega ning jalgsi, liikluskorraldusvahenditega lubatakse Loo tänaval veoautode liiklus ainult tänava äärde jäävate kinnistute teenindamiseks ja tee hoolduseks. Tallinna maantee äärde on ette nähtud rajada kõnniteed koos ülekäigurajade ja ohutussaartega vastavalt joonisele, nende kõnniteede rajamiseks on ette nähtud omaette kinnistud või servituutide kehtestamine olemasolevatele kinnistutele. Tallinna maantee jalakäijate ülekäiguradade asukohtade määramine käesoleva planeeringu koosseisu ei kuulu, see tuleb lahendada eraldi tööna soovitavalt muu liikluskorralduslahendusega.

  - KESKKONNAKAITSE

    - Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlus kruntidel lahendatakse vastavuses Jäätmeseadusega ja kohaliku omavalitsuse jäätmealase korraldusega.

    - Jäätmekäitlus äri- ja tootmismaa sihtotstarbega kruntidel

Äri- ja tootmismaal organiseerivad kinnistuomanikud igaüks ise tekkivate jäätmete äraveo, nende kruntide lähedusse ei nähta planeeringus ette üldkasutatavat sorteeritud jäätmete kogumise kohta.

Kinnistuomanikud peavad minema üle sorteeritult jäätmete kogumisele. Eraldi kogumist peab teostama järgmistele jäätmetele:

- Ohtlikud jäätmed

- Metallijäätmed

- Vanapaber ja –papp

- Immutamata puit

- Muud biolagunevad jäätmed

- Olmejäätmed

Territooriumil paiknevad ettevõtted (jäätmetekitajad) valivad vastavalt tekkivate jäätmete kogustele sobivad kogumiskonteinerid (-mahutid). Konteinerid peavad asetsema tasasel, horisontaalsel ning vastupidaval alusel. Mahutid , mis ei ole käsitsi teisaldatavad, tuleb paigutada selliselt, et neid võiks tühjendada prügiveoautosse vahetult paiknemiskohast. Juurdesõiduteed peavad olema piisava kandevõimega ja tasased. Mahutite paiknemiskohtade ja juurdesõiduteede korrashoiu eest territooriumil vastutab territooriumi haldaja. Kui kinnistul paiknevad mitmed ettevõtted, siis on võimalik arendada ühistegevust jäätmete kohasortimises, kogumises ja veo korraldamises. Seejuures peab järgima õigusaktides toodud nõudeid, s.t. omama lepingud jäätmelube ja ohtlike jäätmete käitluslitsentse omavate ettevõtetega.

    - Jäätmekäitlus väikeelamukruntidel

Olmeprügi kogumiseks paigaldatakse kruntidele prügikonteinerid. Jäätmemahutid peavad paiknema naaberkinnistust vähemalt 3 m kaugusel, kui naabrid ei lepi kokku teisiti. Kinnistu jäätmemahutid peavad olema paigutatud kinnistule nii, et prügiveoautodel oleks võimalik pääseda nende juurde takistusteta. Selleks, et käsitsi tühjendatavate anumate toimetamine prügiveoauto juurde ei oleks ülemäära raske, peavad need olema tasasel ja kõval alusel ja maksimaalselt 10 meetri kaugusel kohast, kuhu prügiveoauto pääseb. Selle eest, et mahutid oleksid korras ning puhtad ja prügiveoauto pääseks nende juurde takistusteta, vastutab jäätmemahutite omanik või rentnik, juhul kui jäätmehoolduslepingus ei ole ette nähtud teisiti. Sorteeritud jäätmete kogumiskoht on ette nähtud Tuuslari tänaval tänava maa- alal kõvakattega alusele.

    - Keskkonnakaitselised abinõud

Tulenevalt heast keskkonnatavast tuleks üle 50- kohaliste autoparklate sadevesi juhtida läbi mehhaanilise õlipüüduri ning sealt kanalisatsiooni.

  - TULEKAITSENÕUDED

Projekteeritavate hoonete tulepüsivusklass projekteerida vastavalt kehtivatele projekteerimisnormidele, minimaalsed tulepüsivusklassid antud joonisel. Tuletõrjevesi saadakse planeeritud tsentraalsest veevõrgust sinna ette nähtud hüdrantide abil.

  - ARHITEKTUURINÕUDED EHITISTELE

- Hooned ja nende osad võivad paikneda lisatud plaani viirutamata krundiosas. Keelualasse võivad ulatuda katuseräästad ja konsoolsed varikatused mitte rohkem kui 0,5 m ulatuses. Ehituskeelualas ei või paikneda välikaminat jms.

- Korruste arv, katuse kalle, tulepüsivusaste: vastavalt joonisel näidatule

- haljastus: säilitada ja täiendada kõrghaljastust. Perspektiivne kõrghaljastus ei tohi varjata naaberkrunte päikesevalguse eest

- piirded: looduslik piire – vabakujuline piirdehekk koos puit või võrkpiirdega. H max = 1.5 m. Aiaelementide tihedus ei tohi olla üle 70%. Tänava äärne piire võiks olla soovitavalt kogu ulatuses ühesuguse kujundusega.

  - KURITEGEVUSE RISKE VÄHENDAVAD TINGIMUSED

Lähtudes Eesti standardist EVS 809-1:2002 “Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine” tuleb hoonete projekteerimisel täita järgnevad nõudeid ja tingimusi:

- Sissemurdmisriskide vähendamine

- Vandalismivastased abinõud (s.h. graffiti suhtes)

- Tänavakuritegevusevastased abinõud

- Autodega seotud kuritegevusega seotud abinõud

- Vargusvastased abinõud

- Süütamisvastased abinõud

- Kuriteohirmu vastased abinõud

Käsitletav ala elamukruntide osas on linnaala tüübilt elamumaa. Seni tühjana seisnud maa-ala hoonestamine loob eeldused kuritegevuse riske ja kuritegevuse hirmu vähendavate tingimuste paranemiseks.

Arhitektuursete lahendustega tuleb tagada:

- Piisav ülevaade hoonetest, sisse- ja väljapääsudest, nähtavus krundil ka pimedal ajal, milleks tuleb näha ette vajalikul määral ja kohtades välisvalgustus;

- Krundile ja hoonetesse sissepääsud, autode asukohad peavad olema jälgitavad nii väljast kui ka hoone akendest;

- Krundile ja hoonetesse sissepääs peab olema vastavate vahenditega kõrvalistele inimestele takistatud, kasutades selleks piirdeid, lukustatud väravaid ja uksi, turvasulustega aknaid jne. Piirded ei või samal ajal olla nähtavust oluliselt takistavad, põhjustades omakorda turvariske. Uste ja väravate lukustussüsteemid ei tohi samal ajal takistada inimeste ja vara evakueerimist hädaolukordades ega päästeteenistuste juurdepääsu.

- Hoonetes ja krundil tuleb kasutada lahendusi, mis selgelt eristavad üldkasutatava ja eraala üksteisest.

- Arhitektuursed lahendused peavad olema värvi-, materjalide-, valgustuse jmt. lahenduselt olema atraktiivsed, looma positiivset meeleolu.

- Kasutatavad lahendused peavad olema vastupidava konstruktsiooniga, vähendamaks vandalismiohtu ja sissemurdmisriske.

  - TERRITOORIUMI BILANSS

| PLANEERITAVA ALA NÄITAJAD |
| --- |
| PLANEERITAVA ALA SUURUS | 90725 |
| PLANEERITAVA ALA MAA BILANSS | m2 | % |
| detailplaneeringu liigituse alusel |  |  |
| EP | pereelamute maa-ala | 22588 | 24,9% |
| LT | tee ja tänava maa | 21136 | 23,3% |
| LK | kergliikluse maa | 506 | 0,6% |
| Ä | ärimaa | 20286 | 22,4% |
| TH | tootmismaa | 20286 | 22,4% |
| HP | haljasala maa | 4911 | 5,4% |
| MP | maatulundus-põllumaa | 943 | 1,0% |
| ajutised kinnistud, iseseisvalt ei hoonestata | 70 | 0,1% |
|  |  | 90725 | 100,0% |
| SULETUD BRUTOPIND (m2) | 56650 |
| katastriüksuse liigituse alusel |  |
| E | elamumaa | 5955 |
| Ä | ärimaa | 50695 |
| L | transpordimaa | 0 |
| Ü | sotsiaalmaa | 0 |
| M | maatulundusmaa | 0 |
| PARKIMISKOHTI | normat. | projekt. |
| Elamumaa | 8 krunti | 16 | 16 |
| Ärimaa | 8 krunti | 169 | 169 |
| Tootmismaa |  | 315 | 315 |
| Transpordimaa | 10 krunti | 0 | 8 |
| Sotsiaalmaa | 3 krunti | 0 | 0 |
| Maatulundusmaa | 1 krunt | 0 | 0 |
| Ajutised | 5 krunti | 0 | 0 |
| Kokku: | 35 krunti | 500 | 508 |

- TEHNOVÕRGUD

  - VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON

    - LÄHTEANDMED

AS RAPLA VESI tehnilised tingimused 04.04

Vee tarbimisnormid, Eesti Ehitusteave ET 1001-0193

Eesti Standard EVS 835, 846, 847, 848

LVI RYL 92 LVI-rakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Rakennustieto OY, 2001

    - PROGNOOSITAVAD VOOLUHULGAD:

(Kaasa arvatud bassein Tallinna mnt. ja Ülejõe tn. vahel)

Veevarustus:     		25,0 m3/ööp, 3,0 m3/h, 2,4 l/sek

Kanalisatsioon:  		25,0 m3/ööp, 3,0 m3/h, 4,0 l/sek

Võimalik

sisemine tulekustutus: 	2,5 l/sek

Väline tulekustutus:    	15,0 l/sek

Sadevesi katuselt ja drenaaž    26,0 l/sek

    - VEEVARUSTUS

Kruntide veevarustus lahendatakse olemasolevate TALLINNA MNT. (D160) ja OLEVI TN. (D160) veemagistraalide ringistamisega.

Ringistuse diameetriks on võetud PVC UPONYL ( 110x4,2 PN10, lähtudes maksimaalsest nõutavast veehulgast ühes punktis 2,4+2,5+15,0=20,0 l/sek.

Trassile on ette nähtud maapealsed hüdrandid lähtudes kõigi objektide katmisest 150m raadiuses.

Remondilõikude moodustamiseks on ette nähtud (100mm AVK siibrid.

Iga kinnistu jaoks projekteeritakse liitumispunkt-majasisestuskraan 0,5(2,0m kaugusele kinnistu piirist. Nende läbimõõdud määratakse kindlaks  projekti edasistes staadiumites.

    - OLMEVETE KANALISATSIOON

Kogu kanalisatsioon baseerub eraldi projektiga projekteeritaval, ÜLEJÕE ja KODU tn. ristumisel paikneval, kanalisatsiooni pumplal.

Olemasolevate kanalisatsioonivõrkude kasutamine TALLINNA maantel ei osutunud

kõrguste vahe tõttu võimalikuks. Olemasolevale trassile jäävad LOO tänava kinnistud ja osaliselt krundid 21 ja 24.

Kollektor projekteeritakse torudest PVC UPONOR SN8 (200 kaldega 4( .

Peakollektori kogupikkus on 860m, toru põhja nõutav kõrgusmärk kanalisatsiooni pumpla juures – 57.35.

Kollektoriga võib ühendada kõik kinnistud TUUSLARI tn. – KALEVI tn. – OLEVI tn. vahel.

Igale kinnistule on ette nähtud (200mm kontrollkaev-liitumispunkt 0,5(2,0m kaugusel kinnistu piirist.

Kaevud trassil – teleskoopsed plastkaevud (400/315 (40t).

    - SADEVETE KANALISATSIOON

Vana sadevete kanalisatsiooni süsteem, mille eelvooluks oli tiik krundil nr. 33, ei tööta.

Uueks eelvooluks on valitud olemasolev, piki TUUSLARI tänavat kulgev ning LINDA tänava ja KALDA tänavaga ristuv, kraav.

Sadevete kollektor on projekteeritud torudest UPONOR PLUS (250/215 SN8, ainuvõimaliku kaldega 3( .

Igale kinnistule on ette nähtud (200mm kontrollkaev-liitumispunkt 0,5(2,0m kaugusel kinnistu piirist.

Kaevud trassil – teleskoopsed plastkaevud (400/315 (40t).

  - SOOJUS- JA GAASIVARUSTUS

    - ÜLDANDMED

Rapla linna Linda-Tuulari tn. piirkonna maa-ala ei ole võimalik soojusega varustada tsentraalsest soojusvarustuse süsteemist kuna läheduses sellist süsteemi ei eksisteeri.

Käesolevas planeerimisprojektis on võimalik lahendada soojusvarustus mitmes variandis:

Variant 1. -Kogu planeeritava piirkonna jaoks nähakse ette üks ühine gaasiküttel katlamaja

Variant 2 -Lahendus baseerub detsentraliseeritud soojusvarustuse printsiibile, varustades tarbijad  individuaalsete gaasiküttel kateldega. Esialgu, kuni gaasi magistraaltorustiku väljaehitamiseni, võib lokaalkatlamajad käivitada kergõli küttel.

Gaas on planeeritavas rajoonis perspektiivne lahendus – Tallinna maanteele rajatakse gaasitorustik, käesolevas projektis nähakse ette projekteerida jaotustorustik piki siseteid. hooneteni.

Planeeritav maaala on jaotatud 41 krundiks, kuhu nähakse ette ehitada üheperekonna elamuid. (vt. tabel), osa krunte ei hoonestata. Moodustatud on erinevate suurustega ja erinevate ehitusaluste pindadega krunte.

Käesolevas projektis oleme eelistanud varianti - ehitada igale eramule oma gaasiküttel lokaalkatlamaja. (esialgu käivitatakse vedelkütusega).

    - KESKKÜTTE KOORMUS.

Hoone soojusvajadus keskkütteks on määratav hoone pinna järele ja on tavaliselt 50...60 W/m2. VENTILATSIOONI KOORMUS.

Kuna planeeritavale alale nähakse ette põhiliselt elamud, siis ventilatsioonikoormust ei tule. Eramajas võib vastavalt omaniku soovile näha ette ka mehhaanilise värske õhu sissepuhumissüsteemi - see on varustatud heitõhu soojuse korduvkasutussüsteemiga koos elektrilise kalorifeeriga järelsoojendussüsteemiga.

    - SOOJA TARBEVEE KOORMUS.

Sooja tarbevee koormuse määramisel on aluseks eramutes perekonna (ca. 3 in) sooja tarbevee vajadused.

    - SOOJUSKOORMUSED

Väikeelamutega krundid - 45 Kw

Äri-ja tootmishooned - 550 kW

Summaarne soojuskoormus- 620

    - GAASIVARUSTUS

AS Gaasienergia on väljastanud kirjaga nr. 34 31.03.2005  tehnilised tingimused Rapla Linda-Tuuslari tn. piirkonna detailplaneeringu gaasivarustusskeemi koostamiseks.

Tehniliselt on võimalik projekteerida maa-alale planeeritavate kinnistute soojavarustuse lahendamiseks ühe alternatiivse variandina maagaasi jaotustorustik, alates perspektiivis Tallinna maanteele rajatavast gaasitorustikust rõhuga 4 bar.

Gaasivajadus:

1. Väikeelamutega krundid - 5 Nm3/h

2. Äri-ja tootmishooned - 65 Nm3/h

3. Summaarne - 735 Nm3/h

Tallinna maantee ja Linda tänava ristmikule on ette nähtud rõhuregulaatorkapp 4,0/0,1 bar. Planeeritava maa-ala sisene jaotustorustik on rõhuga 100 mbar. Torustik rajatakse polüetüleentorust PE100, umbes 1 m sügavusele. Iga krundi piirile paigaldatakse pikendatud spindliga terasest maakraan. Torustikud varustatakse nõuetekohase signaalkaabli ja hoiatuslindiga.

    - ELEKTRIPAIGALDIS

Käesoleva detailplaneeringu projektiga käsitletavate elektripaigaldiste arvutuslik võimsus on:

| Pos nr | Otstarve | Suletud brutopind | Eri-võimsus | Pa, kW | cos Þ | Ia, A | Üheaeg-suse % | Sa, kVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | eramu | 723 | 0,028 | 32 | 0,95 | 52 | 75% | 25 |
| 2 | eramu | 720 | 0,028 | 32 | 0,95 | 51 | 75% | 25 |
| 3 | eramu | 720 | 0,028 | 32 | 0,95 | 51 | 75% | 25 |
| 4 | eramu | 720 | 0,028 | 32 | 0,95 | 51 | 75% | 25 |
| 5 | eramu | 717 | 0,028 | 32 | 0,95 | 51 | 75% | 25 |
| 6 | eramu | 783 | 0,028 | 34 | 0,95 | 54 | 75% | 27 |
| 7 | eramu | 786 | 0,028 | 34 | 0,95 | 54 | 75% | 27 |
| 8 | eramu | 786 | 0,028 | 34 | 0,95 | 54 | 75% | 27 |
| - | tänavavalgustus | 35 | 0,270 | 21 | 0,85 | 34 | 90% | 23 |
|  | Kokku | 230 |

| 16 | ol. olev |  |
| --- | --- | --- |
| 17 | ol. olev |  |
| 18 | ol. olev |  | 235 | 0,9 | 397 | 90% | 235 |
| 19 | ol. olev |  |
| 20 | ol. olev |  |
|  | Kokku | 235 |
| Pos 17-21 tarbijad grupeeritud vastavalt tellija alusandmetele (e-mail 03.01.2005). Olemasolev liitumine WesMet alajaamast - 400A. |
| 21 | ol. olev |  |
| 22 | ol. olev |  | 235 | 0,9 | 397 | 95% | 248 |
| 23 | ol. olev |  |
|  | Kokku | 248 |
| Pos 22-24 tarbijad grupeeritud vastavalt tellija alusandmetele (e-mail 03.01.2005). Olemasolev liitumine WesMet alajaamast - 400A. |
| 24 | ol. olev |  |
| 25 | ol. olev |  | 70 | 0,9 | 118 | 95% | 74 |
| 26 | ol. olev |  |
| 27 | ol. olev |  |
|  | Kokku | 74 |
| Pos 25, 16, 33 tarbijad grupeeritud vastavalt tellija alusandmetele (e-mail 03.01.2005). Olemasolev liitumine WesMet alajaamast - 120A |

Eesti Energia AS elektrivarustuse tehniliste tingimuste nr 59060 (22.02.05) alusel Linda ja Tuuslari tn vahele jäävate kruntide pos 1-8 energiaga varustamiseks projekteerib ja ehitab Eesti Energia Jaotusvõrk välja 0.4 kV ringtoitega kaabelliini alates Remoki 10/0.4 kV komplektalajaamast. Remoki 10/0.4 kV komplektalajaam tuleb ümber tõsta uue kohale (33m).

On ettenähtud paigaldada kahetariifse arvestussüsteemiga transiit- ja liitumiskilpi koos nõrksektsioonidega. Iga krundi tarbeks etteantud peakaitsme suurus on 50A. Toiteliinid liitumiskilpidest eluhoonete peakeskuseni ehitatakse majaomaniku kulul.

Kaabelliini ja transiitkilbi projektid koostab (tellib) Eesti Energia AS. Projektide koostamiseks tuleb kinnistu omanikul taotleda elektrivarustuse tehnilised tingimused Eesti Energia AS-ilt ning elektrienergia saamiseks sõlmida uus liitumisleping ja maksta liitumistasud.

Käesoleva detailplaneeringu projektiga on ettenähtud paigaldada tänavavalgustuse maakaablid.

Olemasolev kõrgepinge maakaabli lõik Tuuslari tn (trafoalajaamast Kalda tee 7, pikkusega 104m) tuleb ümber tõsta uue trassile.

    - SIDEVARUSTUS

Uute hoonete telekommunikatsiooniteenuse tagamiseks projekteeritakse ja ehitatakse välja uus üheavaline sidekanalisatsiooni trass olemasolevast sidekaevust, mis asub Tallinna mnt. Sidekanalisatsioon paigaldada paralleelselt projekteeritavate madalpinge jaotusvõrgu ja/või tänavavalgustuse kaablitega.

Igale eluhoonele nähakse ette eraldi telefoni sisestused vastavalt vajadusele.

Projekteerija:

Arhitekt Olavi Nõmmik

LISAD

GRAAFILINE MATERJAL